## Slide 1
Sistema MQTT Seguro
Transmisión IoT con TLS Mutual + Control de Acceso
Módulo: Transmisión de Datos IoT

## Slide 2
Índice
01
Requisitos y Arquitectura
02
¿Qué es MQTT? Publicar y Suscribir
03
Comunicación MQTT en Acción
04
Seguridad: TLS Mutual Authentication
05
Control de Acceso con ACL
06
ACL: Filtrando Mensajes por Rol
07
Implementación y Demo

## Slide 3
Requisitos y Arquitectura
✅ Requisitos Cumplidos
Broker MQTT con TLS mutual
Productor Python (paho-mqtt)
Consumidor Python (2 roles)
Pruebas desde CLI
🏗️ Arquitectura
5 Contenedores Docker:
• Mosquitto (Broker)
• Publisher Python
• Subscriber Director
• Subscriber Operario
• Node-RED Dashboard
Mosquitto
Broker
Publisher
Sub Dir
Sub Op
7 Certificados X.509
Cada componente se autentica
con su propio certificado

## Slide 4
¿Qué es MQTT?
Message Queuing Telemetry Transport
Protocolo Pub/Sub
Los clientes no se comunican directamente. Usan un broker central como intermediario.
Ligero y Eficiente
Diseñado para IoT. Ideal para dispositivos con recursos limitados y redes inestables.
Topics Jerárquicos
Estructura de árbol: fabrica/linea1/temperatura. Permite filtrado granular.
💡 Clave: El broker decide quién recibe qué mensajes

## Slide 5
MQTT: Publicar y Suscribir
PUBLISH (Publicar)
El Publisher envía datos
al
Broker con un topic:
topic: fabrica/linea1/temp
payload: {"valor": 72.5}
SUBSCRIBE (Suscribir)
Los Subscribers le dicen
al
Broker qué topics quieren:
fabrica/linea1/#
fabrica/+/temperatura
fabrica/#
🔍 Wildcards en Topics
# = todos los niveles (ej: fabrica/# → todos los subtopics) + = un nivel (ej: fabrica/+/temperatura → línea1, línea2, etc.)
📊 Flujo de Comunicación
Publisher
Broker
Subscribers
PUBLISH
Filtra y enruta

## Slide 6
Comunicación MQTT en Acción
Nuestro sistema en funcionamiento
📤 Topics Publicados (cada 3s)
Línea 1
fabrica/linea1/velocidad
Línea 1
fabrica/linea1/temperatura
Línea 2
fabrica/linea2/velocidad
Línea 2
fabrica/linea2/temperatura
Mant
fabrica/mantenimiento/alertas
Mant
fabrica/mantenimiento/estado
Prod
fabrica/produccion/rendimiento
€€€
fabrica/costes/energia
📥 Suscripciones de Clientes
Publisher
No se suscribe, solo publica
Subscriber Director
fabrica/#
Subscriber Operario
fabrica/# (pero ACL filtra)
Node-RED
fabrica/# (2 conexiones)

## Slide 7
Seguridad: TLS Mutual Authentication
Ambos lados se verifican: Cliente ↔ Servidor
1
Cliente → Broker: ClientHello
Cliente inicia conexión y propone cifrados TLS
2
Broker → Cliente: ServerHello + server.crt
Broker envía su certificado firmado por la CA
3
Cliente verifica server.crt con ca.crt
¿Es este broker legítimo? ✓ Validado
4
Cliente → Broker: client.crt
Cliente envía su certificado (director.crt, operario.crt, etc.)
5
Broker verifica client.crt con ca.crt
¿Es este cliente autorizado? ✓ Validado
6
Broker extrae CN del certificado
CN = "director" → Se usará para el ACL
7
🔒 Canal cifrado establecido
Comunicación segura activa. Todos los mensajes encriptados.

## Slide 8
Control de Acceso con ACL
Access Control List - Lista de Control de Acceso
¿Qué es el ACL?
El ACL define QUÉ puede hacer QUIÉN en el broker. Cada usuario (identificado por su certificado) tiene permisos específicos para leer o escribir en ciertos topics. Es como una lista de permisos en un sistema de archivos, pero para mensajes MQTT.
🔑 Mapeo Certificado → Usuario ACL
El broker extrae el Common Name (CN) del certificado del cliente.
Este CN se usa como
username en el ACL. Ej: CN="director" → ACL busca user director
👥 Roles Implementados
director
read fabrica/#
Acceso total a todos los topics
supervisor
read fabrica/linea#/*, fabrica/mantenimiento/*, fabrica/produccion/*
Líneas, mantenimiento y producción (sin costes)
operario
read fabrica/linea1/velocidad, fabrica/linea1/temperatura
Solo velocidad y temperatura de línea 1
publisher
readwrite fabrica/#
Puede publicar en cualquier topic

## Slide 9
ACL: Filtrando Mensajes por Rol
📤 Escenario: Publisher envía mensaje de costes
Topic: fabrica/costes/energia Payload: {"kwh": 472.35, "coste_eur": 66.13}
Broker consulta ACL para cada suscriptor
1. Busca suscriptores de fabrica/costes/energia
2. Para cada suscriptor: ¿Tiene permiso de
read en este topic?
3. Si SÍ → Entrega mensaje. Si NO → Descarta (sin notificar al cliente)
📊 Resultado por Rol
Director
director.crt
read fabrica/#
✓ RECIBE
Tiene acceso a fabrica/# (incluye costes)
Supervisor
supervisor.crt
read fabrica/linea#/*, fabrica/mantenimiento/*, fabrica/produccion/*
✗ BLOQUEADO
No tiene permiso en fabrica/costes/*
Operario
operario.crt
read fabrica/linea1/velocidad, fabrica/linea1/temperatura
✗ BLOQUEADO
Solo tiene acceso a 2 topics específicos de línea 1
🔒 Importante: El filtrado ocurre en el broker, el cliente nunca sabe que hay mensajes bloqueados

## Slide 10
Comparación: Director vs Operario
👔 Director (Acceso Total)
Certificado: director.crt
Se suscribe a:
fabrica/#
ACL permite:
read fabrica/#
✅ Recibe:
• Línea 1 y Línea 2
• Mantenimiento
• Producción
• Costes 💰
• Energía
TODO
👷 Operario (Acceso Limitado)
Certificado: operario.crt
Intenta suscribirse a:
fabrica/#
ACL permite SOLO:
read fabrica/linea1/velocidad
read fabrica/linea1/temperatura
✅ Recibe:
• Línea 1 velocidad
• Línea 1 temperatura
❌ NO recibe:
• Línea 2
• Mantenimiento
• Producción
• Costes
• Energía

## Slide 11
Implementación Python
(El código completo se muestra en la demo en vivo)
Publisher (Productor)
publisher.py
•
Librería: paho-mqtt
•
Configura TLS con client.tls_set()
•
Usa publisher.crt/key
•
Publica cada 3 segundos
•
8+ topics simulados
Subscriber Director
subscriber_director.py
•
Librería: paho-mqtt
•
Configura TLS con client.tls_set()
•
Usa director.crt/key
•
Se suscribe a fabrica/#
•
Recibe TODOS los mensajes
Subscriber Operario
subscriber_operario.py
•
Librería: paho-mqtt
•
Configura TLS con client.tls_set()
•
Usa operario.crt/key
•
Intenta suscribirse a fabrica/#
•
ACL filtra → solo recibe línea 1
💻 El código TLS es simple: 4 líneas configuran la seguridad completa

## Slide 12
Orquestación: Docker Compose
5 servicios coordinados
mosquitto
Broker MQTT + TLS + ACL
:8883
publisher
Productor Python
subscriber-director
Consumer (acceso total)
subscriber-operario
Consumer (acceso limitado)
nodered
Dashboard de visualización
:1880
🚀 Ejecutar el sistema
$ docker compose up --build

## Slide 13
Demo y Verificación
100%
Requisitos
7
Certificados
4
Roles ACL
8+
Topics
📺 Comandos para la Demo
Ver mensajes publicados
docker logs -f fabrica-publisher
Ver TODOS los mensajes
docker logs -f fabrica-subscriber-director
Ver solo línea 1
docker logs -f fabrica-subscriber-operario
Dashboard Node-RED
http://localhost:1880/ui

## Slide 14
Conclusiones
✓ MQTT: Protocolo pub/sub ligero ideal para IoT
✓ TLS Mutual: Ambos lados se autentican
✓ ACL: Control granular por certificado (CN → username)
✓ Filtrado en broker: Transparente para clientes
✓ Python + Docker: Arquitectura profesional y reproducible
✓ Principio de mínimo privilegio demostrado
¿Preguntas?